## Slide 1
光伏功率预测：多站对比与信息可得性分析
基于 PVOD 河北十站数据的机器学习方法对照实验
西华大学电气与电子信息学院 · 自动化专业 · 2026 年电气 Club 论文组招新答辩
汇报人
徐敏纯
学号
3120260807425
方向
方向 A 机器学习 × 电力
答辩日期
2026 年 10 月 14 日

## Slide 2
汇报内容
01
研究问题
我把"气象信息能不能拿到"设成了控制变量，而不是直接比模型
02
实验数据
PVOD 河北 10 站一年记录，以及我发现并修掉的三处数据坑
03
研究方法
四种信息设定 × 七种方法，全部按时间前 70% / 后 30% 切分
04
实验结果
四个关键数字，以及"什么时候模型反而帮倒忙"
05
不足与个人收获
我知道自己差在哪，也知道下一步该补什么
02 / 13

## Slide 3
一、我为什么先问"手里有什么"，而不是先比模型
研究问题一
复杂模型（LSTM 这类）是不是一定比简单模型好？
我用一个只有一层映射的任务去拷问它：如果"上一刻的功率就是这一刻的功率"，谁学得最像。
用恒等映射检验
研究问题二
多站数据该怎么用才有用？
新建电站没数据的时候，是拿别站训好的模型直接用，还是把别站数据合进来一起训？
留一站交叉验证
共同前提：先分清同时刻实测气象、同时刻预报气象、只有历史观测这三种场景 —— 因为工程上能拿到的数据根本不一样。
03 / 13

## Slide 4
二、实验数据：PVOD 河北 10 站，一年 15 分钟一条
总记录数
271,803
原始 271,968 行，剔 165 条后
总装机容量
193.6
MW，单站 6.6 ~ 35 MW
时间粒度
15 min
2018-06-30 至 2019-06-13
气象变量
13 个
7 个预报 + 6 个站内实测
为什么必须按容量归一化
十站装机差 5 倍，直接比 MW 等于比谁电站大。统一除以装机容量，误差单位就是「占装机容量的百分比」。
49.07% 的样本是夜间
天黑停机是真实物理状态，不是缺失值，所以一条都没删；指标只在有发电的时段比较。
04 / 13

## Slide 5
三处会毁掉结论的数据坑（都是我自己踩出来又爬出来的）
1
时间戳是 UTC，不是北京时间
按原始时钟统计，辐射峰值出现在凌晨 4 点，太阳去哪了？
顺着查发现：做天气分场景时 83% 的样本被判成「阴天」，明显反常。
统一加 8 小时后峰值回到正午 12 点
若不改，日变化曲线全部错位 8 小时
2
序列里有天数级断点
十站共 130 处不是 15 分钟间隔，最大跳过 6 天。
直接 shift(1) 取「上一刻」，实际取到的是数天前同一时刻的值。
滞后特征按真实间隔置 NaN 再剔除
不能用 pandas 默认的 shift
3
存在疑似缺测的「平顶」段
连续 8 点以上总辐射完全相等且大于 100，共 171 行。
站 01 在 2019-06-10 上午 10 点到 19 点，辐射恒为 837.8、功率恒为 14.03 MW。
画典型日曲线时只能排除，不删数据
否则图会画成方波
这三个坑都不是题目告诉我的，是跑出来的结果反常才倒查出来的 —— 报告里我把反常现象和排查过程原样写了进去。
05 / 13

## Slide 6
三、研究方法：四种信息设定 × 七种方法
甲′
只有数值预报
用 nwp 七变量：气象台提前给的预报值，电站拿不到实况。
现报前的场景，最难的一档
甲
同时刻实测
用 lmd 六变量：站内气象站同一个时刻的真实读数。
有气象站的新能源场站就在这个档
乙
只有历史观测
只用本站过去的功率和气象，配 1~24 小时滞后特征。
气象站坏了还能不能救
丙
气象 + 历史
两套都给，看同时刻信息到底能不能被历史补上。
这才是工程上最现实的档
参加比较的共 5 种机器学习方法：线性回归、随机森林、GBDT、LightGBM、XGBoost，外加 2 类朴素基线（上一刻功率、固定系数乘辐射）；LSTM 另作神经网络对照
按时间前 70% / 后 30% 切分
指标统一为 %装机容量
同时报 MAE 与 RMSE
全部结果写进 results/ 的 CSV
06 / 13

## Slide 7
四、实验结果：十站平均误差，最好的只有 1.4942%
甲′ 预报气象
4.8725
最优：随机森林
比 Persistence 好 13.88%
最难的一档
甲 实测气象
2.4738
最优：LightGBM
比 Persistence 好 18.58%
换预报换实测，误差翻倍
乙 纯历史
2.2821
最优：LightGBM
比 Persistence 好 11.57%
没有辐射，模型也能顶
丙 气象 + 历史
1.4942
最优：线性回归
比 Persistence 好 41.74%
八个方法里它最好
训练耗时差了三千倍
线性回归 0.003 秒，LightGBM 0.42 秒，随机森林 2.36 秒，LSTM 9.6 秒（单站四设定均值）。
参数不是随手定的
树模型统一 100 棵、学习率 0.1。我另外跑了 100 棵 vs 300 棵对照，十站均值反而从 2.2821 涨到 2.4538。
07 / 13

## Slide 8
第一个关键发现：实测换预报，误差几乎翻倍
同时刻实测总辐射
2.4738
同时刻预报总辐射
4.8725
同样十站、同样模型，误差涨 97%
为什么会翻倍：预报本身就散
十站平均，预报总辐射的归一化 RMSE 是 0.4455，实测那条线基本贴着对角线，预报是一团雾。辐射不准，功率当然跟着飘。
工程含义：先接气象，再换算法
十站总装机 193.6 MW。两个设定的 MAE 差 4.64 MW —— 一个断面要拿 4.64 MW 备用去填，这比换什么模型都值钱。
08 / 13

## Slide 9
第二个关键发现：线性回归赢过随机森林、XGBoost、LightGBM、LSTM
Persistence（硬编码上一刻）
2.5648
线性回归（学到系数 0.9788）
2.7136 −5.80%
随机森林（200 棵，分段常数）
3.1521 −22.90%
只给「上一刻功率」一个特征时
最优解就是 P(t)=P(t−1)。线性回归把系数学到 0.9788，几乎就是这条直线。
树模型只能输出叶子里训练样本的平均值，无法表达这条恒等式。
它解释了一个反常现象
在辐射平稳的时段，随机森林比 Persistence 差 163% —— 因为它非要给每个叶子凑一个平均值，凭空制造抖动。
所以「模型一定比基线好」这个前提，本身就不成立
同时刻气象，历史替代不了
在最优的「气象 + 历史」设定里，只要删掉 6 个同时刻气象变量，MAE 立刻恶化 61.49%。
历史里再怎么滚，也滚不出此刻的云
09 / 13

## Slide 10
第三个发现：什么时候模型会「帮倒忙」
辐射几乎不动时
−163%
随机森林反而比 Persistence 差，错得非常夸张。
辐射突变 30~60
+14.54%
模型开始有用，但收益不大。
辐射剧变 >60
+17.90%
云来了，模型才真正站上风。
所以工程上不该一味上模型：晴天平稳时段直接用上一刻功率就够了，把算力留给云来了的那一刻。
10 / 13

## Slide 11
多站数据怎么用：联合训练胜过「预训练 + 微调」
单站从零（基线）
3.941
树 预训练 + 微调
−0.36%
6/10
XGBoost 预训练 + 微调
−11.81%
5/10
树 多站联合
+14.61%
8/10
XGBoost 多站联合
+4.11%
6/10
LSTM 预训练 + 微调
+18.01%
7/10
LSTM 多站联合
+36.15%
10/10
换 XGBoost 复跑：方向一个都没变
联合训练都是排第一的正收益；随便搬别站模型都是最差；微调只在 LSTM 上成立。三种模型，六个数，符号全同。
但「能降多少」要实测
同为多站联合，两类树模型差 10.5 个百分点（14.61% 对 4.11%）。有效性稳，量级随求解器浮动，别照抄百分比。
一句话结论：迁移确实有效（十站平均 MAE：LSTM 3.941 → 3.169 → 2.374；XGBoost 2.619 → 2.416，单位 %装机容量），但多站联合比预训练 + 微调更划算。
三种模型上这条都成立，其中两类树模型的「预训练 + 微调」都是负收益。
11 / 13

## Slide 12
预测不准，调度到底会损失什么
少报：预测 < 实际
调度按偏低的预测多开了火电机组，结果光伏发得更多。火电有最小技术出力压不下去，多余的光伏只能弃掉。
丢的是电量
多报：预测 > 实际
调度按偏高预测压减了火电，结果光伏发不出来，出现功率缺额，只能靠旋转备用、储能放电、快速启停机组临时顶上，还要吃并网考核。
丢的是钱，单位代价更高
换算成具体量级
十站总装机 193.6 MW。实测气象设定每个 15 分钟断面要备 4.79 MW；换预报气象是 9.43 MW，相差 4.64 MW —— 这就是「接一条站内气象站」换来的备用缺口。
往双碳上算一笔账
预测越不准，调度越不敢少留备用，光伏大发时也得留一批随时能上调的火电兜底，这些机组大多时间闲置却在持续排放。精度压下去，一头省备用火电、一头少弃光。
2.6 倍
甲′ 以多报为主：多报 561 万元 > 少报 216 万元
2.0 倍
丙 反过来以少报为主：少报 148 万 > 多报 74 万元
0.00%
整体加偏置省不下钱；换信息源省 71.4%
这个短板我认领之后就补掉了（MAE 对称、工程成本不对称）：85 天、近 5 万白天断面对账 —— 该换的是信息源，不是调偏置。
12 / 13

## Slide 13
五、我知道自己差在哪，也知道下一步补什么
不足一：只跑了河北一年
题目给的另一份公开数据（Kaggle 印度两站、34 天）还没用上。同一套流程换到别的气候区还能不能站住，下一步照原样复跑一遍。
不足二：只用了单一结构
LSTM 只试了一组隐层结构和固定轮数，只能用来比相对次序，不宜当精度上限。树模型也没做网格搜索。
不足三：两个站点的异常没处理
station04 归一化峰值 1.338（超登记容量 33.8%），station09 只有 0.602（疑似限发）。下一步：剔除后重跑做敏感性分析。
这一步让我真正确认的事
把公开数据从头跑通、把三处数据坑自己找出来、把「模型一定更好」这个想当然推翻了；「MAE 对称、工程成本不对称」这个短板，我也用真实电价把它量化对账了 —— 这才是我这次最大的收获。
请老师和学长学姐指正
代码、数据说明、结果 CSV 和报告都在材料包里，可以逐条复核。谢谢！
13 / 13